## Slide 1
Presented By: Moran Katz and Zvika Pery
Mentor: Moshe Porian
Internal Logic Analyzer

## Slide 2: Project’s goals
Design an internal logic analyzer to the FPGA which will be an independent part and will:
(1) Get configurations from the user
(2) Record the chosen signals
(3) Send relevant data back to the user
USER
Internal Logic Analyzer
WaveForm
Configurations
Relevant Data
Notes: בניית Logic Analyzer פנימי ל- FPGA, בלתי תלוי ביצרן ה- FPGA. החלק החומרתי יכלול בניית מערכת ב- VHDL, המאפשרת הקלטה של הסיגנלים הרצויים ע"פ קונפיגורציה ושליחת המידע המוקלט חזרה למשתמש. החלק התוכנתי יכלול בניית GUI המאפשר שינוי קונפיגורציה והצגת המידע המוקלט למשתמש. בנוסף, תבנה מערכת תומכת המאפשרת בדיקה של המימוש במעבדה.

## Slide 3: Implementation
The system save all the incoming data, and according user configurations detect trigger rise and send back the relevant data.
CLK
TRIGGER
DATA
DATA
INPUT
OUTPUT
RISE
User can chose the following configurations:
Type of trigger- (rise, fall, high, low).
Recording depth- (number of samples to record from each signal).
Position of trigger- (the percent of data that be recorded before and after trigger rise).
Notes: בניית Logic Analyzer פנימי ל- FPGA, בלתי תלוי ביצרן ה- FPGA. החלק החומרתי יכלול בניית מערכת ב- VHDL, המאפשרת הקלטה של הסיגנלים הרצויים ע"פ קונפיגורציה ושליחת המידע המוקלט חזרה למשתמש. החלק התוכנתי יכלול בניית GUI המאפשר שינוי קונפיגורציה והצגת המידע המוקלט למשתמש. בנוסף, תבנה מערכת תומכת המאפשרת בדיקה של המימוש במעבדה.

## Slide 4: Integration
UART IN
RX PATH
WBM
OUTPUT BLOCK
WhishBone
intercon
Signal
Generator
Internal
Logic
Analyzer
Core
WBM
WBS
WBM
WBS
TX PATH
WBM
WBS
UART OUT
USER
WBS
WBM- Whishbone Master
WBS-Whishbone Slave
Notes: בניית Logic Analyzer פנימי ל- FPGA, בלתי תלוי ביצרן ה- FPGA. החלק החומרתי יכלול בניית מערכת ב- VHDL, המאפשרת הקלטה של הסיגנלים הרצויים ע"פ קונפיגורציה ושליחת המידע המוקלט חזרה למשתמש. החלק התוכנתי יכלול בניית GUI המאפשר שינוי קונפיגורציה והצגת המידע המוקלט למשתמש. בנוסף, תבנה מערכת תומכת המאפשרת בדיקה של המימוש במעבדה.

## Slide 5: Core MicroArchitecture
Microarchitecture
The core is built from the following entities:
1. WB Master- send data out
2. WB Slave- get user’s configurations
3. Registers- save user’s configurations 4. Write Controller- get input data
5. Read controller- extract data from the RAM and send it out
6. RAM- memory unit
7. Coordinator- adjust output data width

## Slide 6: Possible Applications
The system can be used for an easy, comfortable and smart debug in any FPGA board regardless the manufacture.
furthermore it can be use in any device who support the UART protocol.