## Slide 1: Internal Logic Analyzer Middle presentation
By: Moran Katz and Zvika Pery
Mentor: Moshe Porian
Dual-semester project
Spring 2012

## Slide 2: Agenda
Overview
Goals
Requirements
Architecture
Data transfer
Whishbone protocol
Signal generator
Internal Logic Analyzer Core
Testability GUI
Schedule

## Slide 3: Project Overview
Altera- Signal Tap
Xilinx- Chip Scope
Logic Analyzer- Debugging tool for FPGA
Contains software & hardware
Hardware: Change FPGA code
Memories to store data
Logic to change configuration
Software: Include GUI
Choose trigger, data location, signals name, record results
Common Logic Analyzer tools today:
Notes: 1.יצרניות ה- FPGA-ים מספקות כלי למטרת DEBUG במעבדה, הקרוי Logic Analyzer, המאפשר הקלטה של מידע פנימי ב- FPGA והצגתו למשתמש. הכלי בנוי מחבילת חומרה, וחבילת תוכנה.(תמונה)
2. החלק החומרתי נכנס לקוד של ה- FPGA וכולל זיכרונות לאחסון המידע המוקלט, לוגיקה לשינוי קונפיגורציה (לדוגמא: סוג ה- Trigger, לדוגמא: פעיל בשינוי מ- '0' ל- '1'), לוגיקה לזיהוי נעילה של ה- Trigger הרצוי ולוגיקה לשליחת המידע המוקלט לתוכנה.
3. החלק התוכנתי כולל GUI, המאפשר לבחור את סוג ה- Trigger להקלטה, מיקום ה- Trigger ביחס למידע המוקלט, הצגה נוחה של שמות הסיגנלים המוקלטים והצגה של תוצאות ההקלטה, המגיעות מהחומרה, למשתמש.
4. הכלי של יצרנית ה- FPGA-ים, ALTERA, נקרא SignalTap. הכלי של יצרנית ה- FPGA-ים, XILINX, נקרא ChipScope.

## Slide 4: Project goals
UART IN
RX PATH
WBM
WhishBone
intercon
Signal
Generator
Internal
Logic
Analyzer
Core
WBM
WBS
TX PATH
WBM
WBS
UART OUT
Clock &
Reset
100 MHZ
Reset
50 MHZ
GUI
FPGA
Reset
WBS
WBM- Whishbone Master
WBS-Whishbone Slave
Design an internal logic analyzer to the FPGA which will be an independent part
Hardware:
(1) VHDL
(2) Record the chosen signals
(3) Send it back to the user
Software:
(1) GUI- allow to present the recorded information
(2) Send request to change hardware according user’s choise
(3) Build a system to check our implementation
XILINX- SPARTAN 3E
ALTERA- CYCLON II
Altera Cyclone II
Notes: בניית Logic Analyzer פנימי ל- FPGA, בלתי תלוי ביצרן ה- FPGA. החלק החומרתי יכלול בניית מערכת ב- VHDL, המאפשרת הקלטה של הסיגנלים הרצויים ע"פ קונפיגורציה ושליחת המידע המוקלט חזרה למשתמש. החלק התוכנתי יכלול בניית GUI המאפשר שינוי קונפיגורציה והצגת המידע המוקלט למשתמש. בנוסף, תבנה מערכת תומכת המאפשרת בדיקה של המימוש במעבדה.

## Slide 5: Requirements
Save and load settings
Option to choose the parameters
Save the recorded information and present it using waveform
Internal communication is through Wishbone protocol
External communication is through UART protocol
Type of trigger, for example ‘rise’
Signals name, which signals to record
position of trigger
30%-70%
50%-50%
70%-30%
Duration of recording
Notes: כלי ה- Logic Analyzer יהיה בעל תכונות המאפשרות:
  בחירת סוג ה- Trigger: שינוי מ- '0' ל- '1' (rise), fall, '0', '1'.
  בחירת מיקום ה- Trigger ביחס למידע המוקלט (באמצע, בהתחלה, בסוף...).
  קביעת כמות הסיגנלים להקלטה.
  קביעת עומק ההקלטה (זמן ההקלטה).
  שמירת וטעינת settings של פרויקט.
  שינוי שמות הסיגנלים המוצגים.
  שמירת המידע המוקלט לקובץ והצגתו באמצעות waveform בכלי סימולציה (ב- Modelsim).
  שימוש ב- Resources (זכרונות ולוגיקה) בלתי תלויים בסוג ה- FPGA.
  אופציונאלי: הגדרת Trigger-ים חכמים, כמו Trigger מקונן (sequence של תנאים), Trigger הכולל השוואות לוגיות (greater than, לדוגמא).
כל הבלוקים ב- FPGA יקושרו ביניהם באמצעות ממשק אחיד – Protocol Wishbone.
הממשק ביו החומרה ל- GUI ולתוכנה יהיה באמצעות פרוטוקול UART.
בניית מערכת תומכת, הכוללת חומרה ותוכנה, המאפשרת הזרקת חבילות מידע, המייצגות סצנות שונות של סיגנלים להקלטה ל- FPGA, קבלת מענה ממנו בנוגע למידע המוקלט והשוואה ביחס למצופה.
הרחבה לגבי פרוטוקולי התקשורת תינתן בהמשך המצגת.

## Slide 6: Architecture
UART IN
RX PATH
WBM
WhishBone
intercon
Signal
Generator
Internal
Logic
Analyzer
Core
WBM
WBS
TX PATH
WBM
WBS
UART OUT
Clock &
Reset
100 MHZ
Reset
50 MHZ
GUI
FPGA
Reset
WBS
WBM- Whishbone Master
WBS-Whishbone Slave
Altera Cyclone II

## Slide 7: Data Transfer
UART IN
RX PATH
WBM
WhishBone
intercon
Signal
Generator
Internal
Logic
Analyzer
Core
WBM
WBS
TX PATH
WBM
WBS
UART OUT
Clock &
Reset
100 MHZ
Reset
50 MHZ
GUI
FPGA
Reset
WBS
WBM- Whishbone Master
WBS-Whishbone Slave
Trigger- first signal
Recording time- 50%
Signal’s number-2
injecting signals behavior
signal
signal
signal
Recorded data
Altera Cyclone II
Notes: קביעת קונפיגורציות: לדוגמא נבחר כטריגר סיגנל ראשון, עם עומק הקלטה של 50%

## Slide 8: The Core
Internal
Logic
Analyzer
Core
WBM
WBS
The core have 5 sub blocks:
Write controller.
Read controller.
Registers.
RAM.
WBS.
WBM.

## Slide 9: Write controller
The write controller is a part of the core.
The inputs are the configurations from the registers, and the trigger.
The outputs are the adresses of the relevant data(according to the configuration).
The write controller culculates the adress of the relevant data and send it to the read controller .
The Blocks Diagrem
In every cycle we get a new trigger and data.
The WC calc the current address of the new data and sends the addr and the data to the RAM.
We also compare tha trigger signal to the relevant configuration,
In a case that we found a trigger rise, we rise the “trigger found” signal for one cycle.
New Trigger
New Data
Cuurent addr
Cuurent addr
Next addr

## Slide 10: Read controller
Another part of the core.
The RC recieves a start and an end address of the relevant data, that needs to be sent back to the user. It also recieves the data from the RAM and send it to the user via the WBM.
The Block Diagrem
The RC part starts according to trigger rise.
The start and end addresses are being saved, and in every cycle the relevant address is sent to the RAM.
In parallel, data is coming from the RAM and being sent out to the user.
‘0’ -> ‘1’
Data from the RAM
START\END ADDR
START\END ADDR
Next addr out
Notes: חלק נוסף של הליבה.
ה-RC מקבל את כתובת ההתחלה והסיום של המידע הרלבנטי שצריך להשלח חזרה למשתמש. בכל מחזור שעון, נשלחת כתובת של מידע ל-RAM, ומתקבלת "מילה" מה-RAM.

## Slide 11: Registers
The register unit is a memory unit. In our project we have four units of registers. The first two are “Trigger position” & “Trigger type”- which aim to save the initial configuration from the user. The next one is “clk to start”- that saves the number of clock cycles that passed since the trigger rise. The last one is “Enable”- the status of the system, meaning our core starts looking for trigger rise.
First we input the configurations from the user.
Second we change Enable to ‘1’.
At the end, after we have found trigger rise we update Clk to start in every cycle.
“000”
“001”
“001”
“11001”
“011”
“1”
“010”
1+
Notes: יחידת הרגיסטרים-תפקידה לשמור מספר נתונים אשר משמשים את חלקי הליבה השונים. זוהי יחידת זיכרון זמינה ואמינה אשר משמשת לשמירת מידע התחלתי על קונפיגורצית המשתמש(TRIGG TYPE,TRIGG POSITION) ומידע עזר לדיבוג(CLK TO START).
קיימים אצלנו (בינתיים) 4 רגיסטרים, כאשר ישנה אופציה להוסיף עוד לפי הצורך.

## Slide 12: Whishbone Protocol
Notes: הצגת מחזור קריאה של ווישבון.
הצגת יחידת "ווישבון אינטרקון" מחולקת לשני חלקים:
Arbiter – עושה סבב בין המאסטרים כך שכל פעם רק מאסטר אחד מקבל את השליטה על הבאס. המאסטר הזה מעלה את CYC_O וכשהוא מסיים את פעולתו הוא מוריד אותו והמאסטר הבא מקבל את הפיקוד.
Router – מנתב את המידע מהמאסטר לסלייבס וחזרה מהסלייבס למאסטר.
ולהסביר גם בע"פ שכל הקומפוננטות בתכן יקושרו שאמצעות הממשק הזה. להגיד שמדובר ב- standard פתוח לשימוש ומקובל בתעשייה. לציין את היתרון – מחר ניקח לפרוקיט אחר את ה- CORE, ואם גם בפרויקט הזה ישתמשו ב- WISHBONE אז לא יהיה צורך בשום התאמה

## Slide 13: Testability GUI
Notes: הGUI יאפשר למשמש לבצע פעולות של קראיה וכתיבה של נתונים לפלאש או לקלייטים, ובנוסף ואפשר לנו לבצע פעולת דיבג למערכת
מטרתו של הGUI לפשט ככל האפשר את השימוש עבור המשתמש (שלא יצטרך להכניס בעצמו נתונים כמו SOF EOF CRC אלא רק את המינימום דאטא שהוא רוצה.
לצורך כתיבה \ קריאה לרגיסטרים:
יכניס client הרגיסטר שאיליו רוצה לכתוב \ לקרוא ואת הערך של המידע. יציג בחלון מידע לגבי הרגיסטרשנבחר
בקריאה יציג את המידע שקרא ב שדה VALUE
ביצוע פעולות מול הפלאש: בשני אופנים:
- הקלדה ישירה של הנתונים
- טעינה מקובל טקסט